## Slide 1
KALKAR HACKATHON 2026
Hackabike
Die smarte Fahrradstation, die dich zu einem freien Platz führt und dein Rad bewacht, bis du zurückkommst.
[Teamname] · Gruppe 12 · Luca · Tobias
Notes: Mit dem Versprechen in einem Satz einsteigen: Wir führen dich zu einem freien Platz und bewachen dein Rad, bis du zurückkommst. Dann stellt ihr euch vor: Luca und Tobias. Vor der Präsentation [Teamname] durch den offiziellen Teamnamen ersetzen.

## Slide 2
DAS PROBLEM
Ein Fahrradständer sagt dir nichts und schützt nichts.
Wo ist ein freier Platz?
Das merkst du erst, wenn du direkt davorstehst.
Ist mein Rad noch sicher?
Ein Schloss hält Diebe auf, aber niemand bemerkt den Diebstahl.
Wer hat hier geparkt?
Es gibt keine Verbindung zwischen einem Rad und seinem Besitzer.
2
Notes: Kurz halten. Drei Fragen, die alle kennen, die Rad fahren: Wo kann ich parken, ist mein Rad noch da, und wem gehört dieses Rad? Ein normaler Fahrradständer beantwortet keine davon.

## Slide 3
UNSERE LÖSUNG
Eine Station, die jeden Platz und jeden Besitzer kennt.
🔑 Zugang
NFC-Chip oder Handy-App. Nur registrierte Konten kommen rein, ein Rad pro Konto.
💡 Führung
Dein Platz leuchtet auf, das Display begrüßt dich, das Tor öffnet sich.
🚨 Schutz
Ein Rad verschwindet ohne seinen Besitzer? Alarm, und die Station sperrt sich.
3
Notes: Drei Säulen: Zugang, Führung, Schutz. Alles, was jetzt kommt, zeigt, wie diese drei funktionieren und wie wir sie zuverlässig gemacht haben.

## Slide 4
LIVE-DEMO
Eine Person, drei Momente
1 · Parken
Chip auflegen oder in der App Einparken tippen
Display: „Park at Slot 2“, der Slot blinkt blau
Das Tor öffnet sich
Rad steht: „Secured“, das Tor schließt
2 · Abholen
Chip erneut auflegen
Dein Slot blinkt blau
Tor öffnet sich, Rad herausnehmen
Slot leer: Tor bleibt 5 s zum Hinausgehen offen
3 · Diebstahl
Ein gesichertes Rad verschwindet ohne Abholung
Slot blinkt rot, das Tor schließt
Jeder Chip und jede App wird abgewiesen
Ein Admin hebt die Sperre im Dashboard auf
4
Notes: Jetzt zur Station wechseln. Die Demo in dieser Reihenfolge: mit dem Chip parken, Display und blauen Slot zeigen, das Rad hineinschieben und zeigen, wie das Tor schließt. Dann das Rad abholen. Zum Schluss ein zweites Rad hineinstellen, es ohne Chip wieder herausnehmen, den Alarm und einen abgewiesenen Chip zeigen und den Alarm unter /dashboard/admin aufheben. Die Handy-App bereithalten, um zu zeigen, dass dort dieselben Regeln gelten.

## Slide 5
INNOVATION
Was uns unterscheidet
Ein Weg für Chip und Handy
Die App löst genau dasselbe aus wie ein Chip. Für beide gelten also exakt dieselben Regeln.
Alarm ohne Fehlalarm
Bewacht werden nur Räder, die über eine Reservierung gesichert wurden. Testobjekte und defekte Sensoren lösen nie aus.
Die Station schützt sich selbst
Ein Diebstahl sperrt jeden Zugang, bis ein Admin ihn freigibt, auch über Neustarts hinweg.
Sie lernt, wann es voll wird
Eine stündliche Auslastungsprognose aus echten Sensordaten, auf Deutsch, Englisch und Niederländisch.
5
Notes: Innovation bringt 20 Punkte. Die Ideen betonen, nicht die Bauteile: ein gemeinsamer Logikpfad für Chip und App, Alarme, die nur echte geparkte Räder bewachen, eine Station, die sich nach einem Diebstahl selbst sperrt, und eine Prognose aus unseren eigenen Daten.

## Slide 6
TECHNISCHE UMSETZUNG
Architektur
📱 Handy
Web-App, erreichbar über einen Pangolin-Tunnel
🖥️ Raspberry Pi 4
Mosquitto · Node-RED · PostgreSQL · Web-App, in Docker Compose
📶 Eigenes WLAN
Die ESPs sprechen per MQTT mit dem Pi, ohne Zugang zum Schulnetz
ESP32 #1
LED-Streifen für alle 4 Slots, Abstandssensoren für Slot 1 + 2
ESP32 #2
NFC-Leser, Display, Tor-Servo, Abstandssensoren für Slot 3 + 4
🧠 Node-RED entscheidet
Die ESPs messen nur und führen aus
6
Notes: Die technische Umsetzung ist mit 40 Punkten der größte Block. Auf dem Pi laufen vier Container. Node-RED trifft alle Entscheidungen, die ESPs messen nur und führen aus. Die ESPs hängen in einem eigenen WLAN ohne Zugang zum Schulnetz, ein kompromittierter ESP erreicht also nur den Broker. Wir haben die Arbeit auf zwei ESPs verteilt, damit die Hardware am Eingang die Sensoren nicht ausbremst.

## Slide 7
TECHNISCHE UMSETZUNG
Hardware
Bauteil | Modell | Aufgabe
Server | Raspberry Pi 4 (4 GB) | Broker, Logik, Datenbank, Web, WLAN-Hotspot
Controller | 2 × ESP32 DevKit | Sensoren, LEDs, Eingang
Slot-Sensoren | 4 × Grove Ultrasonic | Rad erkannt, alle 200 ms
Slot-Licht | WS2812B-LED-Streifen | frei · belegt · reserviert · Alarm
Zugang | PN532-NFC-Leser | Chip auflegen
Display | Grove LCD RGB 16×2 | Begrüßung, Slot, farbiger Status
Tor | Tower Pro MG90S Servo | öffnet und schließt den Eingang
7
Notes: Alle Teile sind günstig und frei erhältlich. Die Firmware ist ESPHome: Jeder ESP ist in einer einzigen, gut lesbaren YAML-Datei beschrieben statt in eigenem C-Code.

## Slide 8
TECHNISCHE UMSETZUNG
Jedes Rad hat einen Lebenszyklus
reserved
Slot blinkt blau, 5 Minuten Zeit zum Ankommen
parked
„Secured“, das Tor schließt
done
vom Besitzer abgeholt
reserved → expired
kein Rad innerhalb von 5 Minuten, der Slot ist wieder frei
parked → alarm
Rad weg ohne Abholung, die Station sperrt, bis ein Admin freigibt
Entprellt
ein Slot wechselt erst nach 5 gleichen Messungen
8
Notes: Jede Reservierung ist eine Zeile in Postgres und durchläuft diese Zustände. Die Node-RED-Logik wertet einen Slot erst nach fünf gleichen Messungen als geändert. Ein flackernder Sensor beendet also nie eine Parksitzung und löst keinen Alarm aus.

## Slide 9
TECHNISCHE UMSETZUNG
Gebaut für den echten Einsatz
Entprellte Sensoren
Medianfilter auf dem ESP, 5 gleiche Messungen in Node-RED.
Kein Echo ≠ leer
Ein defekter Sensor meldet 999 und wird ignoriert, nie „Rad weg“.
Übersteht Neustarts
Alarme und Reservierungen liegen auf der Festplatte; ein Neustart entsperrt nichts.
Ehrliche App
Die App wartet auf die Antwort der Station, bevor sie „offen“ meldet.
Getrenntes Netz
Die ESPs erreichen den Broker und sonst nichts.
Lastverteilung
Zwei ESPs: Jeder Slot meldet sich alle 200 ms statt nur jede Sekunde.
9
Notes: Das heißt für uns „professionell und stabil“. Jede Karte ist ein Problem, auf das wir wirklich gestoßen sind und das wir gelöst haben: flackernde Sensoren, ein Sensor ohne Echo, eine verlorene Chip-Anmeldung während eines Neustarts und langsame Updates mit nur einem ESP.

## Slide 10
LIVE-DATEN DER STATION
Sie läuft, und sie zeichnet alles auf
483.000
gespeicherte Sensormesswerte
33
Parkvorgänge, 31 davon abgeschlossen
84
Anmeldungen, 17 davon per App
8,5 s
im Schnitt vom Anmelden bis „Secured“
Quelle: PostgreSQL-Datenbank der Station, 29.09.2026, Daten seit 01:18 Uhr
10
Notes: Diese Zahlen kommen direkt aus unserer Datenbank, gemessen heute während der Tests. Direkt vor dem Pitch mit den Abfragen aus postgres/README.md aktualisieren. Die 483.000 Messwerte entsprechen etwa elf Stunden mit vier Sensoren und fünf Messungen pro Sekunde. 8,5 Sekunden ist die durchschnittliche Zeit von der Reservierung, bis das Rad gesichert ist.

## Slide 11
TESTS & QUALITÄT
Getestet im Code und an der Station
14 Logik-Szenarien, alle bestanden
unbekannter Chip wird abgewiesen
parken, sichern, abholen, Ausgangstor 5 s
zweites Rad pro Konto wird abgewiesen
Sensor ohne Echo: kein Alarm
Diebstahl: Alarm, Tor zu, jede Anmeldung abgewiesen
Admin-Reset gibt die Station frei
An der echten Hardware
jede Firmware mit ESPHome validiert
unbekannter Chip und Servo 90° → 0° live getestet
Pi-Neustart: nach etwa einer Minute alles wieder da
jedes Deployment: Prüfsumme checken, vorher Backup
Fehler über das Anmelde-Log in der Datenbank gefunden
11
Notes: Tests bringen 10 Punkte. Die Stationslogik läuft in einer Testumgebung, die Sensorwerte und Chip-Anmeldungen abspielt und für 14 Szenarien LEDs, Tor und Display prüft. Sie lief vor jedem Deployment. An der Hardware haben wir jede Funktion live getestet und über die Telemetrie-Tabelle eine verlorene Anmeldung während eines Neustarts gefunden. Deshalb wartet die App jetzt auf die Antwort der Station.

## Slide 12
OPEN SOURCE & DOKUMENTATION
Auf Open Source gebaut, offen dokumentiert
ESPHome · Node-RED · Eclipse Mosquitto · PostgreSQL · Docker Compose · Node.js / Express · FlowFuse Dashboard
56
Commits
4
Mitwirkende
8
READMEs
1.200+
Zeilen Dokumentation
github.com/LX-Chrome/Hackabike-system
12
Notes: Jeder Teil der Station ist Open Source. Das Repository hat eine README für den Stack, die ESP-Firmware, den WLAN-Hotspot, die Web-App, den Broker und die Datenbank: Einrichtung, Verkabelung, MQTT-Topics, Fehlersuche und eine Sicherheits-Checkliste. Damit kann jeder die Station nachbauen.

## Slide 13
EHRLICHE GRENZEN
Was einem Hackathon-Prototyp noch fehlt
Demo-Sicherheit
Broker und Node-RED-Editor haben noch kein Login. Wie man sie absichert, ist dokumentiert.
NFC-Leser nach einem Reset
Er läuft erst nach einem Neustart der Stromversorgung wieder. Beim Einschalten kein Problem, nach einem Update lästig.
Sound: geplant, nicht gebaut
Melodie und Alarmton sind entworfen, aber wir konnten keinen Verstärker besorgen.
Vier Slots
Eine Prototyp-Größe. Mehr Slots heißen mehr Sensoren und LEDs, kein neues Design.
13
Notes: Offen über Grenzen zu sprechen zeigt, dass wir das System verstehen. Jeder Punkt ist bekannt, im Repository dokumentiert und hat eine klare Lösung.

## Slide 14
NÄCHSTE SCHRITTE
Vom Prototyp zum Produkt
Logins für Broker und Node-RED, Zugangsdaten raus aus dem Repository
Ein Transistor, der den NFC-Leser beim Start kurz stromlos schaltet
Sound am Eingang: Begrüßungsmelodie und Alarmton
Mehr Slots: ein weiterer ESP pro zwei Slots, gleiche Logik
14
Notes: Den technischen Teil mit einer realistischen Roadmap abschließen. Nichts davon braucht ein neues Design: Die Architektur trennt schon heute die Entscheidungen (Node-RED) von der Hardware (ESPs).

## Slide 15
Vielen Dank!
Fragen? Probieren Sie es selbst aus: einfach einen Chip an der Station auflegen.
github.com/LX-Chrome/Hackabike-system · Luca · Tobias · Gruppe 12
Notes: Die Jury zur Station einladen und ihr einen Chip in die Hand geben. /dashboard/admin auf einem Laptop offen halten, falls ein Demo-Alarm aufgehoben werden muss.